СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛКА ЧЕРЕМИСИНОВО

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

306440, Курская область, п.Черемисиново, ул. Комсомольская, д.13, телефон 2-12-69, 2-17-69

РЕШЕНИЕ

# От 29.03.2013 г. №2/10

Об утверждении Схемы теплоснабжения

поселка Черемисиново Черемисиновского

района Курской области

В соответствии с Уставом муниципального образования  «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области и на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Собрание депутатов поселка Черемисиново

РЕШИЛО:

- Утвердить Схему теплоснабжения поселка Черемисиново Черемисиновского района Курской области (приложение)

- Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации поселка Черемисиново в сети «Интернет»

- Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава поселка Черемисиново                                              В.М. Хмелевской

Приложение N 1

к решению Собрания

депутатов поселка Черемисиново

от 29.03.2013  N2/10

Схема

теплоснабжения поселка Черемисиново

Черемисиновского района Курской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Черемисиново Черемисиновского района Курской области являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Генеральный план муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района  курской области, утвержденный 24.12.2012 года

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселка Черемисиново является документом, содержащим материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения поселка, включающей  в себя источник производства тепла (ЦГК) и тепловые сети, материалы по дальнейшему развитию системы теплоснабжения с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы  теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу комплексной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и реализации за счет средств областного и местного бюджетов.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Обеспечение тепловой энергией населения и организаций поселка Черемисиново;

- Определение возможности подключения к поселковым сетям теплоснабжения объектов  капитального строительства и организацию, обязанную  при наличии технической возможности, произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы системы  теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- В долгосрочной  перспективе – минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на одного потребителя;

- Модернизация объектов теплоснабжения поселка Черемисиново;

- Развитие коммунальной инфраструктуры  поселка Черемисиново в целях улучшения качества жизни его жителей

III. Схема теплосетей.

IV. Пояснительная записка

Поселок Черемисиново является административным центром Черемисиновского муниципального района.

Общая численность  населения поселка Черемисиново на 01.01.2013 года составляет  4100 человек.

Муниципальное образование «Поселок Черемисиново», наряду с основными, выполняет много дополнительных функций, обеспечивающих функционирование Черемисиновского района, как административно- хозяйственной единицы Курской области.

Одним из приоритетных направлений в развитии коммунальной инфраструктуры поселка Черемисиново является вопрос модернизации системы теплоснабжения. Необходимо  развивать как централизованную систему, так и децентрализованную (индивидуальное отопление).

При этом особенно актуальным является вопрос ресурсосбережения.

V. Климатические условия поселка Черемисиново

Климат местности является умеренно- континентальным. Среднегодовая температура  воздуха +5,20 С, среднемесячная температура июля +18,80С, января -9,30 С

Продолжительность периода с температурой выше +50 С равна 180-185 дней.

По количеству  выпадающих осадков  территория поселка относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, из них более 60% приходится на теплый период года.

Снежный покров ложится в третьей декаде ноября и держится до начала апреля и достигает в высоту 15-35 см, в отдельные годы 50см. Глубина промерзания грунта составляет 60-80 см, максимальное промерзание – 130 см. Число дней со снежным покровом  составляет 130,145 дней.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более составляет 125-133 дня. Климатические условия поселка Черемисиново благоприятны  для хозяйственного и градостроительного использования и развития территории.

В течение всего года преобладают ветры юго- западной четверти (З,Ю-З,Ю)

VI. Сведения о котельной поселка Черемисиново

Теплоснабжение жилых домов и общественных зданий поселка Черемисиново осуществляется от центральной газовой котельной (ЦГК). Год постройки -1986. На котельной 6 водогрейных котлов общей установленной мощностью 9,6 Гкал/ч.

Максимальная присоединенная нагрузка  составляет 3,66 Гкал/час

Протяженность тепловых сетей поселка Черемисиново в двухтрубном исчислении составляет 9,2 км

На сегодняшний день котлы и инженерное оборудование ЦГК имеют износ 75-80% и их  рабочее состояние обеспечиваются постоянным контролем, своевременным обслуживанием  и ремонтом. Тем не менее КПД котлов с каждым годом снижается в среднем на 2-3%, что влечет за собой  увеличение удельного расхода топлива.

Теплоснабжение жилого сектора поселка Черемисиново двумя способами:

- в одноэтажных частных домах –от котлов, работающих на природном газе;

- в многоквартирных  жилых домах – централизованно от ЦГК

В целях полноценной реализации национальных  проектов в экономике и ресурсосбережении  необходимо применение прогрессивных материалов  и технологий (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией), модернизация тепловых пунктов, установка новых котлов, новых сетевых насосов. Развитие систем теплоснабжения зачастую  приходит в противоречие с низким уровнем  эксплуатационной надежности тепловых систем и значительной величиной потерь  тепла в них. В системах централизованного теплоснабжения наиболее  слабым звеном  является транспортировка  теплоносителя по трубопроводам при которой теряется  значительное количество  тепловой энергии.

Зачастую устройство автономной  системы теплоснабжения выгоднее централизованной  как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При автономной системе  теплоснабжения  отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении котельной и других сопутствующих объектов.

Модульные котельные, монтируемые непосредственно в здании (крышные или чердачные) ил рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов  контейнерного типа).

КПД современных малых  котлов  составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты на транспортировку тепла сводятся к минимуму.

В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с  централизованными системами.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна  при строительстве  нового здания, расположенного  достаточно далеко от существующих  котельных. Кроме того, эта система  дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а, следовательно, и затраты на отопление и ГВС в зависимости  от экономических возможностей и физиологической потребности.

На 01.01.2013 года на поквартирное отопление переведено квартир.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является  для поселка оптимальной.